## Slide 1: Выпускная квалификационная работа магистра «Разработка эмулятора ядра MIPS с использованием современных средств и методов проектирования ПО»
Направление подготовки 11.04.03
Проектирование и технология производства электронной аппаратуры
Выполнил: студент группы ИУ4-41М Кутаев К.С.
Руководитель: к.т.н., доцент кафедры ИУ4 Гладких А.А.
Москва 2024
Notes: Здравствуйте уважаемые члены комиссии, я студент группы ИУ4-41М Кутаев Кирилл
Представляю вашему вниманию выпускную квалификационную работу магистра на тему: «Разработка эмулятора ядра MIPS с использованием современных средств и методов проектирования ПО»

## Slide 2: Цель работы
Исследование современных средств и методов проектирования ПО, а также их применение для реализации эмулятора аппаратного обеспечения, позволяющего повысить быстродействие эмуляции и уменьшить трудозатраты на реализацию составляющих эмулируемой системы
Notes: Цель работы заключается в исследовании современных средств и методов проектирования ПО, а также их применении для реализации эмулятора аппаратного обеспечения, позволяющего повысить быстродействие эмуляции и уменьшить трудозатраты на реализацию составляющих эмулируемой системы

## Slide 3: Актуальность
Увеличение интеграции встраиваемых систем
Тестирование, отладка и анализ ВПО
Разработка надежного, отказоустойчивого и безопасного ВПО
Затруднения при проведения отладочных процессов на устройстве
Notes: Увеличение интеграции встраиваемых систем в различные сферы привело к взрывному росту количества устройств. В процессе их разработки требуется проводить отладку и анализ ВПО. Выполнение данных процессов является важным критерием для разработки надежного и безопасного ВПО. Проводить их на разрабатываемом устройстве не всегда возможно по ряду причин.

## Slide 4: Существующие решения эмуляции
  1. Qemu
  2. Unicorn Engine
Основное назначение: эмуляция ПО пользовательского пространства, аппаратного обеспечения различных архитектур и работа в качестве гипервизора.
Ограничения на применение: для использования требуется высокая квалификация специалиста и высокие трудозатраты, т.к. разработаны с использованием средства разработки ПО Си.
  3. Kopycat
Основное назначение: эмуляция ПО пользовательского пространства, аппаратного обеспечения различных архитектур.
Ограничения на применение: малое быстродействие в связи с особенностями средства разработки ПО Kotlin (Java).
  4. MARS
  5. SPIM
Основное назначение: применение в образовательных целях изучения системы команд и архитектуры MIPS
Ограничения на применение: одна архитектура, отсутствие возможности эмуляции внешнего аппаратного обеспечения
Эмулятору необходимо быстродействие в связи с наличием временных затрат на трансляцию процессорных инструкций эмулируемой архитектуры в инструкции хост-системы
Трудозатраты на реализацию составляющих эмулируемой системы должны быть минимизированы в связи с постоянной потребностью в эмуляции новых вычислительных систем
Применяемые в существующих решениях средства проектирования ПО не позволяют добиться высокого быстродействия эмуляции и низких трудозатрат на реализацию составляющих эмулируемой системы
Notes: Одним из способов решения данной проблемы является использование эмулятора. Был проведен обзор и анализ решений по эмуляции. Выявлено, что применяемые в существующих решениях средства проектирования ПО не позволяют добиться высокого быстродействия эмуляции и низких трудозатрат на реализацию составляющих эмулируемой системы

## Slide 5: Обзор средств проектирования ПО
Например, набирающие популярность средства разработки ПО как Rust активно интегрируются в ядро ОС Linux
Для устранения недостатков существующих эмуляторов предлагается рассмотреть использование набирающих популярность для решения схожих задач средств разработки ПО, таких как Rust и Cython
Набирающие популярность средства
проектирования ПО
Notes: Затем был проведен обзор и анализ современных средств проектирования ПО. Для устранения недостатков существующих эмуляторов предлагается рассмотреть использование набирающих популярность средств разработки ПО, таких как Rust и Cython

## Slide 6: Обзор средств проектирования ПО
Средство | Способ преобразования исходного кода | Значение KSLOC функциональной точки*
Python | Байт-код | 53.3
Cython | AOT компиляция | Нет данных
Java Script | Интерпретация и JIT компиляция | 71.1
Rust | AOT компиляция | 53.3
Kotlin | Байт-код и JIT компиляция | 53.3
C# | Байт-код и JIT компиляция | 51.2
C | AOT компиляция | 128.0
*Данные взяты из отчета International Function Point Users Group (IFPUG) за 2017 год
Оценка трудоемкости разработки ПО в (чел. мес.) методом COCOMO II
где
,
,
— размер ПО в тысячах строках исходного кода ()
— множители трудоемкости
— факторы масштаба
Функциональная точка – единица измерения для выражения объема ПО, которую система предоставляет пользователю. Размер ПО в KSLOC может быть оценен с помощью анализа методом функциональных точек.
Для снижения трудозатрат на разработку ПО предлагается использовать набирающие популярность средства проектирования ПО с наименьшими значениями KSLOC функциональной точки
Notes: Для оценки трудоемкости с применением определенного средства проектирования ПО использовалось количество строк исходного кода (KSLOC) функциональной точки по методу COCOMO II. Для снижения трудозатрат на разработку предлагается использовать набирающие популярность средства проектирования ПО с наименьшими значениями KSLOC функциональной точки

## Slide 7: Решаемые задачи
Разработка методики исследования быстродействия средств проектирования ПО, отличающейся от существующих идентичным окружением для каждого измерения, снижением влияния процессов ОС и гибкой конфигурации измерений.
Реализация методики исследования быстродействия средств проектирования ПО в виде программного комплекса. Проведение исследования быстродействия средств проектирования ПО с помощью разработанного программного комплекса.
Разработка архитектуры эмулятора ядра MIPS. Реализация эмулятора ядра MIPS с использованием выбранных средств проектирования ПО, которые позволят повысить быстродействие эмуляции ПО и снизить трудозатраты на реализацию составляющих эмулируемой системы.
Проведение исследования быстродействия эмуляторов ядра MIPS для подтверждения эффективности разработанного решения. Проведение расчета и сравнение значений количества строк исходного кода ПО эмуляторов ядра MIPS для оценки трудозатрат.
Notes: Для достижения цели в работе сформулированы следующие задачи:
Разработка методики исследования быстродействия средств проектирования ПО
Реализация методики исследования быстродействия в виде программного комплекса. Проведение исследования быстродействия средств проектирования ПО.
Проектирование архитектуры эмулятора ядра MIPS. Реализация эмулятора ядра MIPS с использованием выбранных средств проектирования ПО.
Проведение испытаний быстродействия эмуляторов ядра MIPS для подтверждения эффективности разработанного решения. Проведение расчета и сравнение значений KSLOC эмуляторов ядра MIPS для оценки трудозатрат.

## Slide 8: Существующие решения измерения быстродействия средств проектирования ПО
  1. mamchyts/benchmark
  2. hanabi1224/Programming-Language-Benchmarks
  Преимущества: обширный набор средств проектирования ПО, возможность снижения влияния посторонних процессов, происходящих в ОС
  Ограничения на применение: отсутствие конфигурации исследования и возможности запуска множества последовательностей измерений
  3. benchmarksgame-team/benchmarksgame
  4. EntityFX/EntityFX-Bench
  Преимущества: большое количество реализованных алгоритмов для измерений
  Ограничения на применение: влияние посторонних процессов ОС на измерения и отсутствие идентичного окружения для каждого измерения
  5. nordlow/compiler-benchmark
  Преимущества: запуск множества последовательностей измерений
Ограничения на применение: отсутствие возможности конфигурации исследования и возможности снижения влияния посторонних процессов ОС
Выявлено отсутствие решения, поддерживающее все требуемые для проведения измерений быстродействия средств разработки ПО возможности снижения воздействия окружения и погрешностей:
снижение влияния процессов, происходящих в ОС на измерение
создание идентичного окружения для каждого измерения для снижения влияния JIT компиляции при выполнении множества измерений
запуск множества повторений измерения для снижения случайной погрешности
гибкая конфигурация измерений
Notes: В процессе анализа существующих решений по измерению быстродействия средств проектирования ПО было выявлено отсутствие решения, поддерживающее все требуемые для проведения измерений возможности снижения воздействия окружения и погрешности

## Slide 9: Алгоритм измерения быстродействия средств проектирования ПО
Notes: Таким образом, была разработана методика исследования быстродействия современных средств проектирования ПО, алгоритм которой представлен на слайде.

## Slide 10: Иерархический дескриптор конфигурации
Пример структуры четырехуровневого иерархического дескриптора для гибкой конфигурации проведения исследования быстродействия средств проектирования ПО
1 уровень: Средство проектирования ПО
2 уровень:
Исследуемый алгоритм
3 уровень:
Файл с исходным кодом ПО, реализующего алгоритм
4 уровень:
Команды для запуска ПО, реализующего алгоритм
Notes: Также для гибкой конфигурации программного комплекса был разработан четырехуровневый иерархический дескриптор в нотации JSON.

## Slide 11: Обзор алгоритмов для проведения измерений
Алгоритм умножения матриц
Алгоритм «Быстрая сортировка»
Алгоритм поиска простых чисел методом перебора
Алгоритмы содержат операции взаимодействия с памятью, базовые математические и логические операции булевой алгебры, которые процессор в основном выполняет во время своей работы.
Notes: Для исследования быстродействия средств проектирования ПО были выбраны 3 алгоритма, на которых будут проводиться измерения. Они содержат операции, которые процессор выполняет во время своей работы.

## Slide 12: Результаты исследования быстродействия средств проектирования ПО
Средство | Алгоритм умножения матриц | Алгоритм «Быстрая сортировка» | Алгоритм поиска простых чисел
Python | 978.26 | 6.53 | 45.61
Cython | 5.91 | 0.26 | 2.66
JavaScript | 647.30 | 4.10 | 145.76
C# | 43.20 | 4.95 | 7.01
C | 5.16 | 0.22 | 2.61
Kotlin | 25.73 | 0.82 | 2.86
Rust | 6.14 | 0.28 | 1.96
Отсутствует интерактивная среда разработки
Принято считать наиболее быстрым
Для разработки эмулятора ядра MIPS выбрано средство проектирования ПО Rust, показавшее высокое быстродействие по результатам проведенного исследования
Конфигурация: ОС Ubuntu 22.04, AMD Ryzen 5 5600U 2.30 GHz, 6 Gb RAM
Значения представлены в секундах
Notes: С помощью разработанного программного комплекса было проведено исследование быстродействия средств проектирования ПО. По результатам которого для разработки эмулятора ядра MIPS выбрано средство проектирования ПО Rust, показавшее высокое быстродействие.

## Slide 13: Разработка архитектуры эмулятора ядра MIPS
Алгоритм основного цикла эмулятора
Notes: Для разработки эмулятора ядра MIPS была спроектирована его архитектура, представленная на слайде. Также представлен алгоритм основного цикла эмулятора.

## Slide 14: Разработка эмулятора ядра MIPS Rush
Основное средство разработки – язык программирования Rust 1.76.0
Реализована архитектура набора команд (ISA) MIPS32
Основой является набор инструкций микропроцессора MIPS R2000
Реализовано 54 нативные инструкции и 73 псевдо-инструкции
Частичная поддержка вычислений с плавающей запятой
Поддержка базовых процессорных исключений
Notes: В результате был разработан прототип эмулятора ядра MIPS Rush. Он поддерживает архитектуру набора команд MIPS32, в нем реализовано 54 нативные и 74 псевдо-инструкции.

## Slide 15: Пример эмуляции ПО реализующего алгоритм поиска простых чисел
Исходный код на Си
Инструкции на языке Ассемблера
Эмуляция в разработанном эмуляторе Rush
Notes: На данном слайде представлен пример эмуляции алгоритма поиска простых чисел. Слева исходный код на Си, посередине результат его компиляции в ассемблерные инструкции, справа листинг запуска данного ПО в разработанном эмуляторе.

## Slide 16: Сравнение вариантов декодирования инструкции MOVZ
Qemu
15 строк
421 символ
Kopycat
9 строк
246 символов
Rush
7 строк
195 символов
Набирающие популярность средства проектирования ПО позволяют уменьшить количество строк кода, необходимых для описание программной реализации, таким образом снижая трудозатраты на разработку ПО
Notes: Здесь представлено сравнение декодирования инструкции в нескольких эмуляторах. Показано, что набирающие популярность средства проектирования ПО позволяют уменьшить количество строк кода, необходимых для описание программной реализации, таким образом снижая трудозатраты на разработку ПО

## Slide 17: Результаты испытания быстродействия эмуляторов MIPS
Выполнение ПО, реализующего алгоритм поиска простых чисел
IPS (instructions per second - инструкций в секунду) – единица измерения быстродействия процессоров. Приведены средние значения IPS.
Компиляция проводилась с использованием mipsel-multilib-linux-gnu-gcc 13.2.0
Разработанный эмулятор Rush показывает высокие результаты IPS среди исследуемых решений. По сравнению с Kopycat скорость выше в раз. Быстродействия Qemu возможно достичь за внедрения в процесс эмуляции технологии преобразования процессорных инструкций, аналогичной JIT компиляции.
Использование набирающего популярность средства проектирования ПО Rust позволяет добиться высокого быстродействия эмуляции ядра MIPS по сравнению с аналогами, разработанными с использованием традиционных средств проектирования ПО, таких как C/C++
Notes: Далее были проведены испытания быстродействия эмуляторов. Разработанный эмулятор показывает высокие результаты. Использование набирающего популярность средства проектирования ПО Rust позволяет добиться высокого быстродействия эмуляции по сравнению с аналогами.

## Slide 18: Сравнение трудозатрат на реализацию эмуляторов
Эмулятор | Быстродействие, IPS | Количество тысяч строк исходного кода KSLOC | Оценочное количество человеко-месяцев PM
Qemu | 30525 | 53.2 | 117.9
Rush | 25073 | 34.5 | 78.8
Unicorn | 24751 | 49.8 | 110.9
SPIM | 15824 | 43.1 | 96.9
Kopycat | 5648 | 30.2 | 69.6
MARS | 4302 | 38.3 | 86.9
Подсчет выполнен с помощью ПО cloc. Расчет оценочного количества произведен методом COCOMO II. Для множителей трудоемкости и факторов масштаба были взяты средние значения.
Оценка количества человеко-месяцев для разработки эмулятора Rush показывает низкие результаты среди исследуемых решений. По сравнению с Qemu оценка трудозатрат меньше на 40%. Чем новее использованное средство проектирование ПО, тем меньше трудозатрат требуется для реализации эмуляции ядра MIPS.
Использование набирающего популярность средства проектирования ПО Rust позволяет добиться уменьшения трудозатрат, необходимых для реализации составляющих эмулируемой системы, по сравнению с традиционными средствами проектирования ПО, такими как C/C++
Notes: Затем проведена оценка KSLOC и количества человеко-месяцев. Разработанный эмулятора Rush показывает низкие результаты среди исследуемых решений.
Таким образом, использование набирающего популярность средства проектирования ПО Rust позволяет добиться уменьшения трудозатрат, необходимых для реализации составляющих эмулируемой системы.

## Slide 19: Результаты работы
Разработана методика исследования быстродействия средств проектирования ПО, отличающаяся от существующих идентичным окружением для каждого измерения, снижением влияния процессов ОС и гибкой конфигурацией измерений.
Реализована методика исследования быстродействия средств проектирования ПО в виде программного комплекса. Проведено исследование быстродействия средств проектирования ПО с помощью разработанного программного комплекса. Для реализации эмулятора ядра MIPS выбрано средство проектирования ПО Rust, показавшее высокое быстродействие.
Разработана архитектура эмулятора ядра MIPS. Реализован эмулятор ядра MIPS Rush с использованием средства проектирования ПО Rust, поддерживающий архитектуру набора команд MIPS32, а также 54 нативные инструкции и 73 псевдо-инструкции.
Проведено исследование быстродействия эмуляторов ядра MIPS для подтверждения эффективности разработанного решения Rush. Показано, что по сравнению с Kopycat, эмулятор Rush позволяет увеличить скорость выполнения инструкций в раз. Проведен расчет и сравнение значений количества строк исходного кода эмуляторов ядра MIPS. Проведена оценка трудозатрат на их реализацию, по результатам которой установлено, что по сравнению с Qemu, оценка трудозатрат на реализацию Rush меньше на 40%.
Notes: Результаты работы:
Разработана методика исследования быстродействия средств проектирования ПО
Реализована методика исследования быстродействия средств проектирования ПО в виде программного комплекса. Проведено исследование быстродействия средств проектирования ПО. Для реализации эмулятора ядра MIPS выбрано средство проектирования ПО.
Спроектирована архитектура эмулятора ядра MIPS. Реализован эмулятор ядра MIPS Rush с использованием средства проектирования ПО Rust, поддерживающий архитектуру набора команд MIPS32, 54 нативные инструкции и 73 псевдо-инструкции.
Проведено исследование быстродействия эмуляторов ядра MIPS. Показано, что по сравнению с Kopycat, эмулятор Rush позволяет увеличить скорость выполнения инструкций в раз. Проведена оценка трудозатрат на реализацию эмуляторов, по результатам которой установлено, что по сравнению с Qemu, оценка трудозатрат на реализацию Rush меньше на 40%.
Результаты работы:
Разработана методика исследования быстродействия современных средств проектирования ПО
Реализована методика исследования быстродействия современных средств проектирования ПО в виде программного комплекса. Проведено исследование быстродействия современных средств проектирования ПО. Для реализации эмулятора ядра MIPS выбрано средство проектирования ПО.
Спроектирована архитектура эмулятора ядра MIPS. Реализован эмулятор ядра MIPS Rush с использованием средства проектирования ПО Rust, поддерживающий архитектуру набора команд MIPS32, а также 54 нативные инструкции и 73 псевдо-инструкции.
Проведено испытание быстродействия эмуляторов ядра MIPS. Показано, что по сравнению с Kopycat, эмулятор Rush позволяет увеличить скорость выполнения инструкций в ≈5 раз. Проведен расчет и сравнение значений количества строк исходного кода эмуляторов. Проведена оценка трудозатрат на их реализацию, по результатам которой установлено, что по сравнению с Qemu, оценка трудозатрат на реализацию Rush меньше на 40%.

## Slide 20: Публикации за время обучения в магистратуре
Andrey Vlasov, Aleksey Gladkikh and Kirill Kutaev: Application of Modern Programming Languages in solving the Problem of Emulator Development for Embedded Systems. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. (Scopus)
Кутаев К.С., Титов А.С. Методика динамического изменения последовательности выполнения процессорных инструкций в эмуляторе для тестирования встраиваемого программного обеспечения, управляемого прерываниями // Динамика сложных систем - XXI век. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 51-59. (ВАК)
Кутаев К.С., Титов А.С. Изменение поведения программы путём внесения модификации в последовательность выполнения процессорных инструкций в эмулируемой среде // Безопасные информационные технологии : Сборник трудов Двенадцатой международной научно-технической конференции, Москва, 30 октября – 03 ноября 2023 года. – Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва), 2023. – С. 42-46. (РИНЦ)
Гладких А. А., Гараев А. В., Чернышов Д. Д., Кутаев К.С. Анализ беспроводных протоколов передачи данных // Технологии инженерных и информационных систем. – 2023. – № 4. – С. 3-21. (РИНЦ)
Кутаев К. С., Захарова В. О., Латыпова В. А., Муравьев К. А. Анализ защищенности клиент-серверных приложений от атаки BEAST // Технологии инженерных и информационных систем. – 2022. – № 3. – С. 46-52. – EDN HQGQCO. (РИНЦ)
Notes: За время обучения были выпущены публикации. И них несколько непосредственно по результатам проведенной работы.

## Slide 21
Благодарю за внимание!
Notes: Благодарю за внимание. Доклад окончен, готов ответить на ваши вопросы.

## Slide 22
Методика исследования быстродействия ЯП
Разработка идентичных алгоритмов с использованием базовых синтаксических конструкций ЯП и идентичного интерфейса передачи входных данных
Генерация случайных входных данных в заданных диапазонах
Запуск контейнера с образом ОС и окружением для исследуемых ЯП
Старт отсчета времени
Запуск выполнения алгоритма
Окончание отсчета времени
Сохранение результатов
Повторение пунктов 3 – 7 для других исследуемых ЯП
Повторение пунктов 2 – 8 для заданное количество раз
Вычисление среднего арифметического скорости выполнения для каждого ЯП
Построение графика сравнения быстродействия ЯП
Notes: Для проведения сравнительного анализа быстродействия языков программирования была разработана методика, которая позволяет проводить исследование в идентичных условиях.

## Slide 23
Разработка ПО для исследования ЯП
Flexible Programming Language Benchmarking (FPLB)
Гибкий Бенчмаркинг Языков Программирования
Диаграмма классов ПО для исследования быстродействия ЯП «FPLB»
Notes: На основе методики было разработано ПО FPLB для исследования быстродействия языков программирования. Его диаграмма классов представлена на слайде.

## Slide 24
Результаты исследования быстродействия ЯП
Алгоритм поиска простых чисел
Алгоритм «Быстрая сортировка»
Алгоритм умножения матриц
Notes: Полученные диаграммы представлены на слайде. на вертикальной оси отображается время, а на горизонтальной оси представлены языки программирования.

## Slide 25
MIPS
MIPS - система команд и микропроцессорных архитектур, построенных по принципу RISC систем.
Применяется во встраиваемых системах различного назначения: промышленное, полиграфическое и телекоммуникационное оборудование, автомобили, игровые консоли.
Notes: MIPS представляет собой систему команд и микропроцессорных архитектур, построенных по принципу RISC систем. Применяется во встраиваемых системах различного назначения: промышленное, полиграфическое и телекоммуникационное оборудование, автомобили, игровые консоли.

## Slide 26
Разработка методики испытаний быстродействия эмуляторов
Испытания проводятся с использованием алгоритма поиска простых чисел методом перебора
Предварительно ПО компилируется компилятором mips (el) gcc 13.2.0
Испытание проводится над эмуляторами ядра MIPS:
  QEMU
  Kopycat
  Unicorn
  MARS
  SPIM
  Rush
Мерой быстродействия эмулятора является величина IPS – инструкций в секунду
Программа испытаний эмулятора MIPS:
Фиксация начала выполнения ПО
Запись количества выполненных инструкций
Фиксация окончания выполнения ПО
Вычисление количества IPS
Notes: Для проведения испытания быстродействия эмуляторов ядра MIPS была разработана методика. Также был составлен список существующих эмуляторов ядра MIPS и проведен их анализ. Для проведения каждого из испытаний в исходный код эмуляторов внедрена программная сущность измерения скорости.

## Slide 27
Обоснование выбора
Трудозатраты на реализацию в эмуляторе ниже, по сравнению с ARM и x86 процессорными архитектурами
Распространенность в производстве встраиваемых систем. Является 3-ей по популярности процессорной архитектурой по результатам исследования 2016 года
Notes: Обоснование выбора архитектуры MIPS для реализации в эмуляторе являются низкие трудозатраты по сравнению с архитектурами ARM и x86. А также распространенность на рынке встраиваемых систем.

## Slide 28
Области применения эмуляторов
Notes: Эмулятор имитирует работу программной и аппаратной части вычислительной системы и ее окружения в другой вычислительной системе. Эмуляторы обладают широким спектром применения: отладка и подтверждение корректности выполнения ПО, сертификационные испытания, тестирование производительности, обратная разработка.